## Slide 1: Основы информационных систем
Тимофей Вадимович Латыпов

## Slide 2: Центральный процессор
Небольшой чип, состоящий из транзисторов, установленные на материнской плате компьютера
«Мозг» компьютера
Выполняет инструкции ПО, вычисления
Взаимодействует с другими компонентами ПК через систему шин (каналов связи)

## Slide 3: Центральный процессор
Основные характеристики процессоров:
Тактовая частота (ГГц, млн оп./сек)
Количество ядер
Размер кэша
Архитектура

## Slide 4: Центральный процессор

## Slide 5: Центральный процессор
Транзистор - строительный блок огромного количества электронных устройств, в том числе и процессоров.
Действуют как крошечные переключатели, которые могут контролировать поток электричества
Делаются из полупроводников (Si - кремний), имеют размеры в нанометрах ()

## Slide 6: Центральный процессор
Техпроцесс процессора – размер транзистора, который измеряется в нанометрах. Чем меньше техпроцесс, тем больше транзисторов можно разместить в процессоре.
Закон Мура – Количество транзисторов увеличивается в 2 раза каждые 2 года => растёт производительность в 2 раза
Закон Натана – ПО это газ и оно занимает столько ресурсов, сколько ему доступно

## Slide 7: Центральный процессор
Архитектура процессора
Похоже на структуру фон Неймана, но сложнее

## Slide 8: Центральный процессор
Ядро процессора – это процессор
Обеспечивает параллельную обработку данных, многозадачность

## Slide 9: Центральный процессор
Поток – последовательность инструкций, которые могут выполняться независимо от других потоков внутри процесса

## Slide 10: Центральный процессор
Разрядность процессора
Количество бит, которые процессор может обрабатывать за 1 такт
32( бит = 4 ГБ) или 64 бит (бит = 1 млрд ГБ)

## Slide 11: Центральный процессор
Сокет
Физический интерфейс на материнской плате, который позволяет устанавливать процессор и подключать его к остальной части компьютерной системы
Механическое и электрическое соединение ЦП и материнской платы

## Slide 12: Центральный процессор
LGA(Land Grid Array)
PGA(Pin Grid Array)
BGA(Ball Grid Array)
Поддержка определённой архитектуры ЦП
Дополнительные функции

## Slide 13: Центральный процессор
КЭШ
Кэш-память – вид быстрой памяти, который используется для ускорения доступа к данных, которые часто запрашиваются процессором. Кэш-память расположена на процессоре или в его близости. Работает быстрее ОЗУ
L1(32КБ – 512КБ) – кэши инструкций и кэш данных
L2(256КБ – 8МБ)
L3(2МБ – 64МБ)
Назначение кэш-памяти - уменьшить количество запросов к основной памяти

## Slide 14: Центральный процессор
Энергопотребление
Потребление электричества сильно варьируется от множества факторов
Чем новее архитектура и производственный процесс, чем меньше частоты и количество ядер, тем меньше потребляет электричества
Чем сложнее задачи, тем больше потребление
Важно подобрать энергоэффективный процессор, соответствующий вашим потребностям

## Slide 15: Память компьютера
Нужна для того, чтобы хранить данные
Внутренняя – хранение данных и инструкций во время выполнения (оперативная память, кэш-память)
Внешняя – вне времени выполнения

## Slide 16: Память компьютера

## Slide 17: Память компьютера
Оперативная память (ОЗУ) – основная форма внутренней памяти ПК
Хранение данных, которые компьютер использует «здесь и сейчас»
Все запущенные приложения и процессы хранятся в ОЗУ

## Slide 18: Память компьютера
Типы ОЗУ
DRAM(Динамическая) – хранит данные в виде зарядов на конденсаторах, которые периодически обновляются
SRAM(Статическая) – не требует обновления, использует флип-флопы, подходит для кэш-памяти
SDRAM(синхронная динамическая) – синхронизирован с частотой системной шины

## Slide 19: Память компьютера
Типы ОЗУ
DDR SDRAM – более быстрая SDRAM
LPDDR – SDRAM с меньшим потреблением электроэнергии => используется для мобильных устройств
GDDR – SDRAM, оптимизированная для использования в графических процессорах и видеокартах

## Slide 20: Память компьютера
Полевой транзистор MOSFET
Используется для хранения данных в большинстве типов полупроводниковой памяти
Ячейка памяти – полевой транзистор и конденсатор. По запросу транзистор открывается и даёт считать заряд с конденсатора. Заряд считан -> транзистор закрылся и сохранил заряд конденсатора до следующего чтения.

## Slide 21: Память компьютера
DDR1 200-400МГц 2000г.
DDR2 400-800МГц 2003г.
DDR3 800-2133МГц 2007г.
DDR4 2133-4800МГц 2014г.
DDR5 3200-6400МГц 2020г.
Больше частота
Меньше энергопотребление

## Slide 22: Память компьютера
Асинхронная память – процессор направляет запросы на чтение или запись данных в память и ждёт, пока они будут выполнены
Синхронная память – использует встроенный тактовый генератор для синхронизации с системной шиной.
Синхронная память быстрее, надёжнее, использует меньшее количество модулей для той же ёмкости пасяти

## Slide 23: Память компьютера
HDD и SSD – энергонезависимая внешняя память
HDD
  Дешевле
  Большая ёмкость
  Подходит для хранения больших объёмов данных
  НО
  Медленнее читает записывает, чем SSD
  Уязвим для физических повреждений
  Тяжёлый (физически)

## Slide 24: Память компьютера
SSD
  Быстрый доступ к данным, в отличие от HDD
  Надёжный и долговечный
  Маленький и лёгкий
  НО
  Более дорогой
  Ограниченная ёмкость хранения
  Не подходят для хранения большого объёма данных

## Slide 25: Память компьютера
Выбор между HDD и SSD – поиск компромисса между быстродействием, ёмкостью и ценой.

## Slide 26: Память компьютера
Технология RAID(Redurant Array of Independent Disks)
Объединение нескольких физических жёстких дисков в единую логическую единицу хранения данных с целью увеличения производительности, надёжности и ёмкости хранения данных

## Slide 27: Память компьютера
Разные стратегии объединения:
RAID 0 – запись на несколько дисков одновременно
RAID 1 – данные дублируются на двух или более дисках
RAID 5 – разбитие данных на блоки и запись на несколько дисков с контрольной суммой, по которой можно восстановить данные в случае потери

## Slide 28: Память компьютера
Флеш-память – энергонезависимая электронная память, которая используется для хранения в цифровых устройствах
Работает на основе транзисторов NAND «с плавающим затвором»

## Slide 29: Память компьютера
USB – флешки, SD – карты, жёсткие диски, телефоны, планшеты, фотоаппараты, видеокамеры
Маленький размер и энергопотребление, но медленная скорость чтения/записи, ограниченное количество циклов перезаписи, возможность сбоев